## Slide 1
nejen v Pardubicích a Pardubickém kraji
Sdílení energie
BŘEZEN 2025

## Slide 2
Klastr EWIC je otevřenou inovační platformou pro rozvojové projekty v oblasti inteligentní a šetrné energetiky, bezpečných a inovačních řešení v oblasti plynu a vody. EWIC je spojovací článek mezi komerční sférou a vědecko-výzkumnými kapacitami. Díky aktivitám na mezinárodních trzích je klastr EWIC branou pro české inovace na zahraniční trhy.
Na trhu je klastr již od roku 2016 a úspěšně realizoval:
  15 výzkumně-vývojových projektů a 7 patentových řešení
  více než 200 energetických studií pro komerční sektor (instalovaný výkon 50 MWp; investice za 1,275 mld. Kč bez DPH
  zpracování energetických studií pro 26 objektů Pardubického kraje a 55 objektů obcí v programu Energeticky úsporná obec
  Zpracování a kontrola zavedení EnMS pro 10 obcí
  více jak 6 tis. realizací a instalací FVE + CES Battery Box v ČR (patentové řešení)
Klíčové projekty a aktivity klastru EWIC v oblasti energetiky jsou:
  CES Battery Box
  VaV velkokapacitního úložiště
  Virtuální operátor komunitních elektráren VOKE
  Komunitní energetika pro municipality, privátní a komerční subjekty
V oblasti energetiky zajišťujeme komplexní řízení a realizaci projektů od studie a projektové fáze včetně finančního a dotačního poradenství až po zajištění výstavby, uvedení do provozu a následného servisu a energetického managementu. Oproti konkurenci navíc nabízíme zajištění energetického managementu pro efektivní nakládání s vyrobenou energií, jak v rámci odběrného místa, tak v rámci komunity.
O KLASTRU EWIC

## Slide 3
Energetické společenství Východních Čech
roční spotřeba elektřiny: 16 GWh
roční náklady na elektřinu: 80 mil. Kč
instalovaný výkon FVE: 4 250 kWp
výkon akumulace: 2 000 kWh
přímá spotřeba vyrobené elektřiny: 2 732 MWh
objem přetoků do sítě: 1 250 MWh
Jedno z největších energetických společenství v ČR:

## Slide 4: Kam zatím směřujeme pozornost
Čemu se věnujeme

## Slide 5
Energetické společenství Východních Čech
Podpis memoranda - EWIC, město, kraj Q1/2024
Žádost o dotaci - výzva 7/2023, schválení Q4/2024
Sběr / aktualizace dat
Ekonomicko-technická studie
Právní studie - zakladatelské a provozní dokumenty
Schválení zastupitelstvem
Založení a registrace EDC – do Q4/2025
Ale nemusí to vždy trvat 2 roky…
ES VČ od začátku až do zahájení sdílení:

## Slide 6
6 VÝHOD KOMUNITNÍ ENERGETKY
Energetická soběstačnost
Nižší ceny energie, úspory a prevence energetické chudoby
Zapojení veřejnosti do projektů a demokratizace energetiky
Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a snazší odchod od fosilních paliv
Efektivní využití místního potenciálu
Vznik lokálních pracovních míst
Více na téma měkkých benefitů např. zde: https://www.uken.cz/clanky

## Slide 7
Zdroje využívám v rámci komunity
V JAKÉ FÁZI SE NACHÁZÍTE?
Spotřebovávám co nejméně mohu
Energy Management systém
(EnMS), případně MEK
Výstavba OZE a akumulace
Zpracujeme studii komunitní energetiky
EnMS: Systém hospodaření s energiemi vedoucí ke snižování a optimalizaci spotřeb energií, zvyšování energetické efektivity a udržitelnosti.
MEK (Místní energetická koncepce): Analýza potenciálu OZE je důležitá pro dobrou studii ES.
Pokrytí střech fotovoltaickými panely, aby vyráběly alespoň pro lokální spotřebu. Zajistit akumulaci, aby pokryla alespoň denní časové nesoulady mezi výrobou a spotřebou. Zajistíme od projektu až po dodávku na klíč.
Pokud ještě nejsou zdroje schválené, studie ES může pomoct schválit větší kapacity.
Budujte lokální nezávislost a soběstačnost. Přetoky jednotlivých elektráren lze využít v jiných odběrných místech a sdílením kapacity akumulace můžete snížit náklady na elektřinu.
Výstupy: Úspory energií, úspory nákladů, úspora CO2
Vyrábím obnovitelně

## Slide 8
Pro rozvoj sdílení elektřiny je klíčový LEX OZE II.
Ale komunitní energetika není jen sdílení, tedy co je zajímavé v LEX OZE III.:
  Podpora sdílení - Zákaz pro obchodníky jakkoliv znevýhodňovat zákazníky se zájmem o sdílení
  Podpora flexibility - Možnost nezávislé agregace flexibility
  Podpora akumulace - možnost výstavby samostatných bateriových úložišť a možnost z nich sdílet elektřinu
  Podpora výstavby FVE - zvýšení práhu pro nutnost licence a stavebního povolení z 50 kWp na 100 kWp
  Podpora agrovoltaiky – odpadá nutnost vyjmutí pozemků z půdního fondu
Vývoj legislativního rámce

## Slide 9
Forma | Pro koho to je vhodné | Nutnost založení nové PO
Společenství pro obnovitelné zdroje | Všechny typy energií, ale pouze z obnovitelných zdrojů (pozor na KGJ). Omezení sdílení na území 3 sousedících obcí s rozšířenou působností. Vylučuje velké podniky. Pro okresní a krajská města a kraje. | Ano
Občanské energetické společenství | Pouze elektřina, ale jakákoliv. Z hlasovacích práv vyloučeny střední podniky. Celá ČR, bez omezení na 3 ORP (od 07/2026). Pro okresní a krajská města a kraje. | Ano
Sdílení elektřiny v bytovém domě | Pro bytové domy s fotovoltaikou je to jasně nejvýhodnější forma, protože šetří distribuční popl. Alternativa ke sloučení odběrných míst. | Ne
Aktivní zákazník | Malé obce a OPM s malými přetoky, kde se přetok spotřebuje v pár dalších místech spotřeby. | Ne
JAKÉ FORMY KOMUNITNÍHO SDÍLENÍ ELEKTŘINY SE NABÍZEJÍ?
Nabízejí se 4 formy sdílení. Níže uvádíme stručný zobecňující přehled.

## Slide 11
Detailnější zobrazení rozdílů mezi OES a SOZE.
Pozor na kogenerační jednotky a střední podniky.
DŮLEŽITÉ
Podobnou úpravu forem energetických komunit zná i rakouské právo. SOZE je dokonce výslovně zakotveno jako regionální uskupení výrobců a spotřebitelů energie spojených sítí nízkého či středního napětí.
Na rozdíl od OES také mají jeho členové nárok na přiměřenou slevu z poplatků za distribuci.
Tu v českém návrhu nenajdeme, ale snad se jí dočkáme v nové tarifní struktuře, kterou připraví Energetický regulační úřad.
SOZE VS. OES A VIZE RAKOUSKÉHO MODELU

## Slide 12
Chart: Úspora ze sdílení
| Kategorie 1
Spotřeba (Kč/kWh) | 4
Výkup (Kč/kWh) | 1
Cena za sdílení (Kč/kWh) | 2.5
ÚSPORA ZE SDÍLENÍ JEDNODUŠE

## Slide 13
Zkušenosti s komunitní energetikou

## Slide 14: Cíl studie
ES - výstupy studie pro okresní město
Studie ES měla za cíl posouzení výstavby FVE, bateriových úložišť a vytvoření energetického společenství
  Radnice
  9x vzdělávací zařízení (ZŠ, MŠ)
  Zimní stadion
  Plavecký areál
  Parkovací dům
9x FVE, celkem 1 300 kWp
9x BESS, celkem 650 kWh
Od začátku je nutné zadání, jestli bude investiční záměr schvalován jako jeden celek, nebo jako dílčí záměry.

## Slide 15: Průběh studie
Skladba ES má velký dopad do ekonomiky
  je vhodné udělat vícekolově
  hledání optimálního překryvu přetoku a spotřeby skrz úpravu výroby, spotřeby a akumulace
  mezikrok je vždy optimalizace alokačního klíče, až pak následuje přepočet výsledků
Poznatky k dílčím objektům:
na 3 z 6 MŠ je návratnost FVE dlouhá, pouze sdílet přetoky z jiných výroben
Hledání optima napříč X-faktory a na 15-minutových datech je těžší úloha, než se zprvu zdá.
Pro ohledání optimálních kapacit a optimálního alokačního klíče se využívá optimalizačních metod.
ES - výstupy studie pro okresní město

## Slide 16: Baterie
Pozor, na návratnost baterie má vliv jak schopnost ji nabít, tak schopnost ji vybít.
na zimním stadionu (výroba 600 kWp) je baterie 300 kWh nevyužitá, návratnost dlouhá
BESS 50 % instalovaného výkonu FVE nám vychází na celku, ale na některých OPM ne
ES - výstupy studie pro okresní město

## Slide 17: Výsledky
* návratnost po odečtení dotací (FVE 45 %, BESS 30 %)
ES - výstupy studie pro okresní město
Parametry | Pesimistická | Střední | Optimistická | 
PP (Prostá návratnost) | 9 | 9 | 8 | let
Interpolovaná návratnost | 8,90 | 8,24 | 7,49 | let
ROI | 2,23 | 3,47 | 7,06 | %
NPV | 37 042 701 | 65 394 684 | 154 453 917 | Kč
VVP | 15,41 | 18,94 | 25,13 | %
Konečná cena | 31 070 844 | 32 534 097 | 35 629 028 | Kč
Kumulovaná úspora | 100 310 187 | 145 372 927 | 287 208 447 | Kč
Ekonomická projekce s diskontní sazbou 3 %
Z původní spotřeby objektů 2 697 MWh ročně a platbě 14 983 420 Kč:
úspora 532 MWh a 3 085 369 Kč díky prosté instalaci FVE a bateriového systému
úspora 403 MWh a 1 615 700 Kč díky sdílení vyrobené energie v rámci energetického společenství

## Slide 18
SLUŽBY PRO ENERGETICKÉ SPOLEČENSTVÍ
Stojíme u zrodu prvních energetických komunit v ČR, kterým dodáváme komplexní služby od úvodní fáze základního ekonomicko-technického posouzení, komplexní studie, až po založení a provoz:
  energeticky-ekonomický model bilance výrobních, spotřebních a akumulačních zdrojů ve společenství
  nastavení rozúčtovací metody a alokačních klíčů
  nastavení dalších obchodně-právních parametrů před vznikem komunity, tzv. term-sheetu
  vznik právních podkladů a založení společenství
  technologické poradenství při výstavbě zdrojů pro zajištění kompatibility s chytrým řízením
  napojení na smart metery, sběr a vyhodnocení dat
  využití flexibility ve společenství pro vyvážení energetické bilance
  energetický management a řízení flexibility skrze vlastní systémové řešení
  zajištění dodávky EE ze zdrojů mimo komunitu
  vyúčtování energetických a ekonomických toků

## Slide 19
DOTAČNÍ MOŽNOSTI
„Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (EM)“. V rámci aktuálně platné výzva Národního plánu obnovy NPO 2/2024 lze do 30. 06. 2025 podat žádost o dotaci. Maximální možná míra podpory je 550 tis. Kč (max. do výše 95 % způsobilých výdajů)
„Zpracování místní energetické koncepce (MEK)“. V rámci aktuálně platné výzvy Národního plánu obnovy NPO 3/2024 lze do 30. 06. 2025 podat žádost o dotaci. Maximální možná míra podpory je 500 tis. Kč (max. do výše 90 % způsobilých výdajů).
„Dotace na podporu založení energetického společenství“ dle výzvy č. 7/2023 v rámci Národního programu životního prostředí z prostředků Národního plánu obnovy. - UZAVŘENO, ČEKÁ SE NA NOVÉ KOLO
Výzva RES+ č. 3/2024 – Komunální FVE na veřejných budovách pro malé obce
Do 1 MWp, do 3000 obyvatel, max. 75 % z celkových výdajů projektu
Výzva RES+ č. 4/2024 – Komunální FVE na budovách a další infrastruktuře
Až 45 % FVE a 30 % BESS.
Do budoucna se také očekává otevření nové výzvy z Modernizačního fondu v rámci programu KOMUNERG
Většina dotačních výzev byla ukončena ve 12/2024. Vypsání nových se očekává v 03/2025.

## Slide 20
Máte zájem rozvíjet decentrální energetiku i ve Vaší obci?
Jsme tu pro Vás.
Tým EWIC
zakazky@ewic.cz